Ellenőrző kérdések a 3. fejezethez

# Elméleti kérdések

1. Rajzold fel a Wheatstone-hidat! Mit nevezünk a híd kiegyenlített állapotának és mi a feltétele?

2. Ismertesd a villamos energiaforrás szélsőséges üzemmódjának jellemzőit! (Rt = 0; Rt = ∞)

3. Válaszd ki és jelöld meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis!

I / H	1. A feszültségmérő belső ellenállása nagy, ezért

I / H 	2. Az árammérő belső ellenállása nagy, ezért

I / H	3. A feszültségmérő belső ellenállása kicsi, ezért

I / H	4. Az árammérő belső ellenállása kicsi, ezért

Párosítsd össze a helyes állításokat!

- kis áram folyik rajta, s így kis mérési hibát okoz.

- Kis feszültség esik rajta, s így kis mérési hibát okoz.

4. Hogyan határozható meg egy generátor belső ellenállása?

5. Mi az illesztés és mi jellemzi?

6. Hogyan függ a generátor hatásfoka és teljesítménye a terhelő ellenállástól?

7. Mit fejez ki a kiterjesztés mérőszáma?

8. Mire használjuk a Wheatstone hidat?

9. Hogyan módosul a leosztott feszültség nagysága terhelt feszültségosztó esetén?

10. Mi az alapja a kétféle helyettesítő kép átszámításának és hogy lehet elvégezni?

11. Egy villamos energiaforrás mikor adja le maximális teljesítményét?

- Ha Rt = 0.

- Ha Rt = ∞.

- Ha Rt = Rb.

12. Egy áramgenerátor adatai a következők:

I0 = 100 mA

Rb = 100 Ω

Alakítsd át az áramgenerátort feszültség generátorrá!

U0 = ?; Rb = ?

# Számítási feladatok

19. Az áramkörben folyó I0 = 100 mA,  erősségű áram beállításához milyen értékek között változó ellenállást kell választani, ha a tápegység U0 = 24 V?

20. Az ábrán látható kapcsolás egy összetett áramkör része. Határozzuk meg, mekkora áram folyik az R1 ellenálláson!

# U0 = 10 V

# R1 = 2 kΩ

R2 = 1,5 kΩ

R3 = 3 kΩ

I2 = 3 mA

I3 = 1 mA

21. Számítsd ki az alábbi hálózat A és B kapcsok közötti eredő ellenállását! Ahol az értéket nem tüntettük fel, ott az ellenállások értéke annyi kΩ, amennyi az indexük!

22. Számítsd ki az alábbi hálózat A és B kapcsok közötti eredő ellenállását! Ahol az értéket nem tüntettük fel, ott az ellenállások értéke annyi kΩ, amennyi az indexük!

23. Határozd meg az R3 ellenálláson eső feszültség értékét!

24. Számítsd ki az ábrán látható áramosztó kapcsolás I1 és I áramának, az R3 ellenállásnak, valamint az U feszültségnek az értékét!

25.

Adatok:

# U = 30 V

# R1 = 15 kΩ

R2 = 3 kΩ

R3 = 20 kΩ

R4 = 30 kΩ

Feladatok:

- Határozd meg az eredő ellenállást (Re) és áramfelvételt (I)!

- Határozd meg az R2 ellenállás áramát (I2) és a rajta fellépő feszültséget (U2)!

- Határozd meg R3 és R4 feszültségét (U3, U4) és áramát (I3, I4)!

26. Számítsuk ki, mekkora a tápfeszültség és a kimeneti feszültség értéke, ha az R2 jelű ellenálláson 4,5 V-ot mérhetünk!

27. Egy Rb = 1 kΩ belső ellenállású műszer végkitéréséhez tartozó árama 30 μA. Mekkora előtét ellenállás bekapcsolásával tudunk készíteni 10 V és 30 V feszültségű méréshatárokat? Milyen értékű sönt ellenállások beiktatásával tudunk készíteni 10 mA-es és 30 mA-es méréshatárokat?

28. Helyettesítsük egyetlen ideális feszültséggenerátorral és egyetlen ellenállással az ábrán látható kapcsolásokat!

29. Számítsd ki az ábrán látható áramkörben a terhelésen folyó áram és a belső ellenállás értékét!

30. Számítsd ki az ábrán látható áramkörben az összes teljesítmény, a hasznos teljesítmény, a veszteségi teljesítmény és a hatásfok értékét! Mekkora teljesítmény vehető ki a generátorból illesztés esetén? Mekkora a kapocsfeszültség és a terhelésen folyó áram illesztésnél? Mekkora a generátor rövidzárási árama?

31. Határozzuk meg az ábra I2 áramának áramerősségét, ha a két generátor feszültség azonos nagyságú, az R1 és R2 ellenállások értéke megegyezik, és az I3 áramirány ellentétes!

Adatok:

Ug1 = Ug3 = 10 V

R1 = R3 = 100 Ω

R2 = 200 Ω

32. Számítsd ki az ábrán látható kapcsolás R2 ellenállásán átfolyó áramot!

33. Határozd meg az ábrán látható kapcsolásban Thevenin tétellel az R4 ellenálláson eső feszültséget, és Norton tétellel az R3 ellenálláson átfolyó áramot! (Az ellenállások értéke annyi kΩ, amennyi az indexük!)