# Ellenőrző kérdések megoldásai a 4. fejezethez

1. Mekkora a villamos térerősség és a potenciál egy 3 μC nagyságú pontszerű töltéstől 6 cm távolságban? A töltés erőterébe, tőle 6cm-re egy 15 μC nagyságú töltést helyezünk el. Mekkora erőhatás lép fel a két töltés között?

2. Pontszerű villamos töltés villamos erőtérben a potenciál a töltéstől való távolsággal

- fordítottan arányos.

- egyenesen arányos.

- nincs összefüggés.

A helyes válasz az A mert: 	.

3. Szigetelő anyagokat villamos erőtérben csak akkor szabad használni, ha

- a villamos erőtér azonos Ekrit-tal.

- a villamos erőtér nagyobb, mint Ekrit

- c. a villamos erőtér kisebb, mint Ekrit.	(Ekrit: kritikus térerősség)

A helyes válasz a c.

4. Egészítse ki a táblázatot! A táblázatban egy kondenzátor energiájának feszültségtől való függését kell kifejeznie!

| U (V) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W (mJ) | 12,5 | 50 | 200 | 800 | 3200 |

5. Két különböző tömegű és azonos felületű félgömb töltése Q1 illetve Q2. A két gömb összeérintése után

  - mindkét gömb felületi töltéssűrűsége egyenlő lesz.

  - a nagyobb tömegű gömb felületi töltéssűrűsége nagyobb lesz.

  - a kisebb tömegű gömb felületi töltéssűrűsége nagyobb lesz.

A helyes megoldás az a.

6. Egyenfeszültségű hálózat számítása

Adatok

C1 = 12 nF

C2 = 18 nF

C3 = 15 nF

C4 = 10 nF

U = 12 V

Feladatok:

- Határozza meg az eredő kapacitást (C)!

- Határozza meg az egyes kondenzátorok feszültségét (U1, U2, U3, U4)!

- Határozza meg a kapacitív hálózatban tárolt energiát (W)!

Megoldás:

a)

b)

c)

7. Mekkora az eredő kapacitása az ábrán látható kapcsolásoknak?

a. C1-C5 = 1nF

b. C1 = C5 = 1 μF

C2-C4 = 0,5 μF

Megoldás: Ca = 620 pF, Cb = 0,5 μF

# Text boxes

+

–

C2

C1

U

C4

C3

C4

C5

C2

C3

A

B

C1